ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку услуга број 54/22 – Стручна услуга-израда нацрта и пројекта надстрешнице над улазним вратима

Понуду упутити на бази следећих елемената:

| Р. бр. | Опис услуге | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет набавке је услуга израде идејног пројекта за израду надстрешница изнад улаза у Културном центру Руменка, ул. Ослобођења бр. 26 на катастарској парцели број 1604 к.о. Руменка Пројектном документацијом се предвиђа израда надстрешнице изнад улаза у објекат Наручиоца, димензија 3,00 х 2,00м. Конструкција надстрешнице треба да буде конзолна, израђена као решеткасти носач од кутијастих челичних профила заштићеним антикорозивним премазом и завршним бојењем у антрацит боји. Конструкција треба да буде учвршћена за фасаду објекта, а изнад улаза. Као покривач надстрешнице, предвидети провидни Лексан д=12мм, причвршћеним за челичну конструкцију одговарајућим шрафовима са подлошком. У склопу надстрешнице, пројектовати и олучну хоризонталу на дворишној страни објекта р.ш. 25цм, од пластифицираног поцинчаног лима бојеног у боји конструкције. Услуга израде пројектне документације врши се у свему према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), позаконским актима и постојећој пројектној документацији. Рок за извршење услуге је 3 календарска дана. | m2 | 6 |

Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву.

Набавка наведених услуга предвиђена је Планом набавки Културног центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину, набавке на које се закон не примењује, под редним бројем 54. – Стручна услуга-израда нацрта и пројекта надстрешнице над улазним вратима.

Рок за упућивање понуде: 15.12.2022. године (четвртак) до 1200 часова.

Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: kulturnicentarrumenka@gmail.com или непосредно, односно путем поште на адресу: Ослобођења бр. 26,  21201 Руменка.

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана издавања/пријема исправне електронске фактуре, сачињене у складу са одредбама важећег Закона о електронском фактурисању за извршену услугу.

Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда.