ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку услуга број 2/23 - Закуп техничке опреме и техничка подршка за културна дешавања

Понуду упутити на бази следећих елемената:

| Р.б. | Опис услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За потребе реализације програмских садржаја: „Културно лето 2023“, фестивала „Да ли верујете у бајке“, „Кутак за културу и образовање“ и других културних догађаја, који се одржавају код Наручиоца у току 2023. године, неопходно је обезбедити кроз закуп: Аудио опрема: 1. 16 kanalni digitalni audio mikser, koji svojim performansama zadovoljava najviše standarde audio obrade zvuka, sa minimum 16 visokokvalitetnih preampa marke Yamaha, RCF, Digico, Peavey, Midas „или одговарајуће“ 2. Aktivni dvosistemski zvučni sistem 15”, professional, marke: JBL, Peavey, Wharfdale, d&b, „ili odgovarajuće“ sa stalcima, podesivi; 3. Monitrski sistem zvučnika koji po svojoj nameni i frekventnom opsegu zadovoljavaju potrebnu moitoringa na bini; 4. Set mikrofona marke proizvođača: Shure, Sennheiser, AKG, „или одговарајуће“; koji svojim performansama zadovoljavaju prenos zvuka za govor ili vokale; 5. Set bežičnih mikrofona ferkventnog opsega ispod od 200 do 500 MHz-a, visokovkalitetnih performansi za govor ili pevanje, tipa Shure beta 58 „или одговарајуће“; 6. Mikrofonski podni stalci (12 kom), crni, marke: K&M „или одговарајуће“ sa zglobnim teleskopskiim podešavanjem; 7. Lap-top sa USB-om za usluge muzičkog programa pre početka zvaničnog programa i u pauzama menjanja scenografije sa potrebnim program za emitovanje zahtevanog sadržaja; 8. Set zvučnih kablova, set kablova za struju. | Комплет | 1 |
|  | Светлосна опрема: 1. Rasvetni sistem od 16 par light RGBW, sa kontrolon, podno postavljen 2. Rotirajuća rasveta tela sa kontorlom, tipa „wash“, 8 komada 3. Rotirajuća rasvetna tela tipa „spot“, 8 komada 4. Atestirana aluminijumska konstrukcija marke: TUV „или одговарајуће“, P rama u dimenzijama pozornice na 4 metra visine; 5. Kontrola svetala 6. Sva pripadajuća kablaža za kontrolu svetla i struju | Комплет | 1 |
|  | Видео опрема: 1. LED ekran, pixel rate 6.25 u dimenzijama 4,5 m x 2,5 metara; 2. Laptop sa odgovarajućim programom za emitovanje video sadržaja i slika; 3. Procesor LINSN adekvatan led ekranu; 4. Postolje marke: NIVTEK„ili odgovarajuće“, količina prema potrebi; 5. Sva pripadajuća video kablaža kao i strujna | Комплет | 1 |
|  | Остала (пратећа) техника: 1. Дим машина са сопственом контролом; 2 „Haze“ машина са сопственом контролом; 3. Специфична расвета, декоративна, 4. Расвета за потребе снимања марке: ARRI„или одговарајуће“; | Комплет | 1 |

Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву.

Набавка наведених услуга предвиђена је Планом набавки Културног центра „Руменка“, Руменка за 2023. годину, набавке на које се закон не примењује, под редним бројем 2. – Закуп техничке опреме и техничка подршка за културна дешавања.

Рок за упућивање понуде: 11. јули 2023. године (уторак) до 1200 часова.

Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: kulturnicentarrumenka@gmail.com или непосредно, односно путем поште на адресу: Ослобођења бр. 26,  21201 Руменка.

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана издавања/пријема исправне електронске фактуре за услугу, сачињене у складу са одредбама важећег Закона о електронском фактурисању.

Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда.